## Slide 1: Abschlusspräsentation
Praktikum Mobile Roboter WS15/16

## Slide 2: Agenda
Aufgabenstellung
Gruppen und Systeminteraktion
Vision Gruppe
Kalman Gruppe
Highlevel Gruppe
Ausblick
Agenda

## Slide 3: Das Ziel des Praktikums ist es, festzustellen ob der Roboter ohne sein wissen bewegt worden ist
Zustand
jetzt
Roboter hat keine absolute Positionsbestimmung
Mapping Dienst startet beim Einschalten im Ursprung
Auswertung von Marker Positionen mit einer Kinect
  Fusion der Pose mit der vorhandenen Mapping Pose
    Logik zur Erkennung des Kidnappings und Recovery Logik
Roboter hat 3 Möglichkeiten Kidnapped-Situation zu erkennen
  Gezielte Suche von Markern zur Recovery
Zustand vorher
Anpassungen
Notes: Details von den Gruppen später

## Slide 4: Agenda
Aufgabenstellung
Gruppen und Systeminteraktion
Vision Gruppe
Kalman Gruppe
Highlevel Gruppe
Ausblick
Agenda

## Slide 5: Die Aufgabenstellung wurde in 3 Teile aufgeteilt um eine bessere Arbeitsverteilung zu ermöglichen
Kidnap-Detection-Logik
Recovery-Bewegungs-Logik
Highlevel Gruppe
Laser-Scan-Sensoren
Kinect
Mapping Dienst
Pfosten
Finden von Markern
Kamera folgt Markerposition
Berechnung der Position des Roboters
Vision
Gruppe
Fusion der Pose
Spezielle Datenfilterung für den Kidnapped Zustand
Konvertierung der Daten in die richtigen Formate
Kalman Gruppe

## Slide 6: Agenda
Aufgabenstellung
Gruppen und Systeminteraktion
Vision Gruppe
Kalman Gruppe
Highlevel Gruppe
Ausblick
Agenda

## Slide 7: Die Kernziele waren die Erkennung und Verfolgung von Markern in der realen Welt
Ziele
Software
Marker-Erkennung
Kidnapped
Nicht Kidnapped
Umschauen und Marker suchen
Synthetische Marker an vorgegebenen Stellen erkennen
Konvertieren in Welt Koordinaten
Daten veröffentlichen
Marker sichtbar
  Verfolgen
Marker nicht sichtbar
  Kopf zum erwarteten Marker drehen
Marker-Verfolgung

## Slide 8: Die Erkennung basiert dabei hauptsächlich auf den Paketen ar_track_alvar und Pan-Tilt Unit
Ziele
Software
ROS
ar_track_alvar
Pan-Tilt Unit
AR Tag Tracker
  Marker in Welt Koordinaten veröffentlichen
Grundsystem für Nodes
Steuern der Kopfbewegungen

## Slide 9: Das Vision Modul ist durch eine Vielzahl von Topics mit den anderen Gruppen verbunden
vision/estimated_pose: PoseWithCovarianceStamped
vision/sees_marker: bool
vision/unexpected_marker: bool
HL/is_kidnapped: bool
kalman/fused_pose: PoseWithCovarianceStamped
Eingabe
Ausgabe

## Slide 10
Folgendes Diagramm beschreibt die Interaktionen zu den anderen Grupppen
9

## Slide 11: Die Implementierung besitzt die zwei ROS Nodes Marker_Broadcaster und Localizer
Hauptthread
  Versorgung der TF Baumstruktur mit Marker
Marker Broadcaster
Thread1
  konvertiere Marker Transformation in Kamera Transformation
Thread 2
  Auszug aus TF der Roboter Transformation in Weltkoordinaten
Thread 3:
  Aufnahme und Speichern der Daten von anderen Gruppen
Thread 4
  Kamera Drehung
Localizer

## Slide 12
Implementierung - TF
11

## Slide 13: Während der Umsetzung wurden die folgenden Probleme gelöst
1
2
3
4
ar_track_alvar → nicht kalibrierte Kamera
Schlechte Kovarianz → Warteschlange mit 25 Samples
Marker Platzierung
Kopfbewegung → atan2 mit Spezialfällen berücksichtigt

## Slide 14: Folgende Tests wurden durchgeführt um die Ergebnisse zu überprüfen
1
2
3
Gesichtsfeld von Kinect
PTU Drehungsgeschwindigkeit
Dummy Programm

## Slide 15: Agenda
Aufgabenstellung
Gruppen und Systeminteraktion
Vision Gruppe
Kalman Gruppe
Highlevel Gruppe
Ausblick
Agenda

## Slide 16: Die Aufgaben die innerhalb des Praktikums angefallen sind waren sehr vielseitig
Implementierung
Verständnis
Livetest
Testdaten
Kalman Filter
ROS
Pfosten - Steuerung
Node und Package Konzept
  Topics
    TFs
Paper lesen
    Matlab Implementierung
SSH Login
  Starten der Skripte
    ROS_MASTER_URI
    ROS_IP

## Slide 17: Die Aufgaben die innerhalb des Praktikums angefallen sind waren sehr vielseitig
Implementierung
Verständnis
Livetest
Testdaten
Robot Localization
Sensor Dummies
Visualisierung
Publishen Werte aus Textfiles
  Verschiedene Topics für virtuelle Sensoren
    Ermöglicht Testen der EKF unabhängig der anderen Gruppen
Erste Idee der Vererbung
  Parametrisierung mittels Launchfile
    Idee der Einstellung übernommen
    YAML Files
Gibt Sensorwerte und Filterergebnisse aus
  X nach Zeit
    2D Pose
    Rviz

## Slide 18: Die Aufgaben die innerhalb des Praktikums angefallen sind waren sehr vielseitig
Implementierung
Verständnis
Livetest
Testdaten
Matlab
MonoGame
HoLLiE Simulator
Robotersteuerung per Maus
  Lineare Veränderung der 3D Pose
  Ausgabe in Textfile
Punkte vorgeben
  Spline Interpolation
    Verhalten für Varianzen durch Funktion beschrieben
    Ausgabe in Textfile
USB Stick mit Daten notwendig
  Unklare Dependencies
  Installation in VM
  Viel Zeit aufgewendet

## Slide 19: Die Aufgaben die innerhalb des Praktikums angefallen sind waren sehr vielseitig
Implementierung
Verständnis
Livetest
Testdaten
Integration
Unerwartetes Verhalten
Parameteranpassung
Unterschiedliche Sensorfrequenzen
  Robot_localization veröffentlicht Transformationen
  Zu große Varianzen gewählt
Installation notwendiger Dependencies
  Anpassungen der Topic-Namen
  Verhalten für Kidnapped Zustand kann angepasst werden
Erkenntnis über Varianz als m² der Ungenauigkeit
  Einstellung auf realistische Werte

## Slide 20: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
Custom Kalman
Hindernisse
Notes: Versuch Kalman Filter selbst zu implmentieren
Ableitung der robot_localization ekf Klasse

## Slide 21: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
Custom Kalman
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
Notes: Herausfinden der Parameterauswirkungen im Launchfile

## Slide 22: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
Set_Pose ungeeignet
Custom Kalman
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
Notes: Geplante Nutzung um Kidnapped Zustand zu signalisieren
Setzt Pose PERMANENT

## Slide 23: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
MCA2 Simulator
Set_Pose ungeeignet
Custom Kalman
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
Notes: Auf VM
Extreme Dependencies
Notwendige Daten vom USB Stick

## Slide 24: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
MCA2 Simulator
Set_Pose ungeeignet
Custom Kalman
Roboter / Kartendienst starten
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
Notes: Nicht ganz klar was genau immer getan werden muss
IPs
Passwort

## Slide 25: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
MCA2 Simulator
Set_Pose ungeeignet
Custom Kalman
Roboter / Kartendienst starten
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
WiFi Overload
Notes: Kamerabilder werden RAW gepublisht
-> Alles steht still

## Slide 26: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
MCA2 Simulator
Set_Pose ungeeignet
Custom Kalman
ROS Kommunikation hinter NAT
Roboter / Kartendienst starten
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
WiFi Overload
Notes: Probleme mit der ROS Kommunikation
Spezielle Startreihenfolgen notwendig

## Slide 27: Während dem Praktikum mussten zahlreiche Probleme bewältigt werden
MCA2 Simulator
Set_Pose ungeeignet
Fehlinterpretiertes Verhalten
Custom Kalman
ROS Kommunikation hinter NAT
Roboter / Kartendienst starten
Hindernisse
Parameter für Robot_Localization
WiFi Overload
Notes: Rauschendes Verhalten
Nicht mittige Werte
-> Tatsächlich Richtig, aber zu hohe Covarianzen um Verhalten richtig zu sehen

## Slide 28: Agenda
Aufgabenstellung
Gruppen und Systeminteraktion
Vision Gruppe
Kalman Gruppe
Highlevel Gruppe
Ausblick
Agenda

## Slide 29: Die Aufgaben zur Robotersteuerung beinhalten primär das Erkennen der Kidnapping Situation und die Wiederherstellung eines nicht gekidnappten Zustands
Erkennung
Recovery
Kriterien
Datenankunft
Zeitintervall
/vision/unexpected_marker
/robot/lauron/odom
/kalman/fused_pose
Timestamp (Odometrie)
Unexpected Marker
Hohe Kovarianzen
Etwa alle 2 Sekunden
Überprüfung für Kidnapping

## Slide 30: Die Aufgaben zur Robotersteuerung beinhalten primär das Erkennen der Kidnapping Situation und die Wiederherstellung eines nicht gekidnappten Zustands
Erkennung
Recovery
Roboter
  Fährt vorwärts
  Prüft Möglichkeit links zu fahren
    Fährt Links sonst geradeaus
  Prüft Abstände zur Geschwindigkeitswahl
  Prüft Abstände zum Links gelegenen Hindernis
    Passt Orientierung und Position an
Maze-Solving-Algorithmus
  Linksausgerichtet
Verwendete Sensorik
  Laser Sensoren
  Odometrie
Finden eines Markers beendet Recovery
Verschiedene Geschwindigkeitsbereiche nach Abständen definiert
Konzept
Exploration
Roboter
  Stoppt
  Betrachtet Umgebung
  Fährt zu nächstem Hindernis
  Richtet sich parallel aus (Links das Hindernis)
  Startet Exploration
Initiale Aktionen

## Slide 31: Die Geschwindigkeiten des Roboters werden durch die Entfernung zum Hindernis festgelegt
Geschwindigkeitsstufen

## Slide 32: Die Aufgaben zur Robotersteuerung beinhalten primär das Erkennen der Kidnapping Situation und die Wiederherstellung eines nicht gekidnappten Zustands
Erkennung
Recovery
Roboter
  Fährt vorwärts
  Prüft Möglichkeit links zu fahren
    Fährt Links sonst geradeaus
  Prüft Abstände zur Geschwindigkeitswahl
  Prüft Abstände zum Links gelegenen Hindernis
    Passt Orientierung und Position an
Maze-Solving-Algorithmus
  Linksausgerichtet
Verwendete Sensorik
  Laser Sensoren
  Odometrie
Finden eines Markers beendet Recovery
Verschiedene Geschwindigkeitsbereiche nach Abständen definiert
Konzept
Exploration
Roboter
  Stoppt
  Betrachtet Umgebung
  Fährt zu nächstem Hindernis
  Richtet sich parallel aus (Links das Hindernis)
  Startet Exploration
Initiale Aktionen

## Slide 33: Die Geschwindigkeiten des Roboters werden durch die Entfernung zum Hindernis festgelegt
Lasersensor Punktwolke
Relevante Bereiche
Geschwindigkeitsstufen

## Slide 34: Die Aufgaben zur Robotersteuerung beinhalten primär das Erkennen der Kidnapping Situation und die Wiederherstellung eines nicht gekidnappten Zustands
Erkennung
Recovery
Roboter
  Fährt vorwärts
  Prüft Möglichkeit links zu fahren
    Fährt Links sonst geradeaus
  Prüft Abstände zur Geschwindigkeitswahl
  Prüft Abstände zum Links gelegenen Hindernis
    Passt Orientierung und Position an
Maze-Solving-Algorithmus
  Linksausgerichtet
Verwendete Sensorik
  Laser Sensoren
  Odometrie
Finden eines Markers beendet Recovery
Verschiedene Geschwindigkeitsbereiche nach Abständen definiert
Konzept
Exploration
Roboter
  Stoppt
  Betrachtet Umgebung
  Fährt zu nächstem Hindernis
  Richtet sich parallel aus (Links das Hindernis)
  Startet Exploration
Initiale Aktionen

## Slide 35: Die Steuerung des Roboters hat einige Probleme aufgeworfen, die gelöst werden mussten
Aufgetretene Probleme
Drehung der Räder in der Luft
  Inkorrekte /slam_out_pose
Unebener Boden
Punktwolken werden für Fensterfronten nicht korrekt generiert
Transparente Büro-Fenster
stopUntilStopped Funktion braucht viel länger
Gefälle
Hohe Latenz durch Datenübertragung zu den PCs
WLAN
Entspricht nicht echtem Roboter
  Viel Zeit dafür „verschwendet“
Simulator

## Slide 36: Es besteht Verbesserungspotential an beiden Aufgabenteilen
    Maß für die Interpretation von Kovarianzmatrizen
    Map-Matching
      Konfidenzrate
      Rotierbar
    Map-Matching
    Kinect
      Zum Erkennen von anderen Hindernissen (Z-Achse) und “Löchern”
    Kompass
Erkennung
Recovery
Spätere Praktikumsgruppen können den bestehenden Ansatz verfeinern und neue Techniken einbeziehen

## Slide 37: Agenda
Aufgabenstellung
Gruppen und Systeminteraktion
Vision Gruppe
Kalman Gruppe
Highlevel Gruppe
Ausblick
Agenda

## Slide 38: Der generelle Ablauf des Praktikums darf gerne etwas mehr Betreuerhilfe erhalten
Selbständiges Arbeiten wird gefördert
Ergebnisse fühlen sich wirklich als selbst erbrachte Leistung an
Praktikum war vor allem in der Endphase mit der Interaktion mit Roboter auch so schon sehr interessant
Gerade gegen Ende kamen noch einige Dinge auf, die angepasst werden mussten um die eigentliche Aufgabenstellung zu erfüllen
Fortschritt kann durch Kontrolle beschleunigt werden
Gesamtprojekt kann mehr umsetzen, da Fehler und Holzwege schneller überwunden werden
Betreuungsverhältnis
Für das nächste Praktikum sollte im Voraus für genügend Kapazitäten gesorgt werden

## Slide 39: Zukünftige Möglichkeiten für spätere Praktikumsgruppen
Roboter erkennt Kidnapping Situation
Roboter kann nach Markern suchen
  -> Recovery
Datenfusion von Map und Kinect
Erkennung von künstlichen Markern an vorgegebenen Positionen
Folgen der Marker mit dem „Kopf“ des Roboters
Integration von Kidnapping Logik in bestehende „Arbeitsaufgaben“
  Kinect nicht voll für Kidnapping Erkennung einsetzen
  Als Service im Hintergrund
Erkennung von natürlichen Markern wie z.B. Türschilder
Einbindung weiterer Positionssensoren
Zentrale Markerdatenbank fürs FZI
Umgesetzt während des Praktikums
Zukünftige Aufgaben
Notes: Dankeschön Viel Spaß gemacht